## Slide 1
AgriSense
智能农业环境监控与决策系统
传感器 · 视觉分析 · AI 决策 · 自动化控制
Python · Flask · TensorFlow · OpenCV · Flutter · Raspberry Pi
01

## Slide 2
02
项目概述
AgriSense 是一款面向智能农业大棚的 AI 驱动型环境监控系统，融合传感器数据采集、计算机视觉分析和 LLM 智能决策，为农业生产提供从感知到行动的全链路闭环。
实时感知
多传感器融合采集 温 / 湿 / 光 / CO₂ 全天候环境监测
视觉智能
叶片病害自动识别 虫害与营养诊断 生长阶段测量追踪
AI 决策
规则引擎毫秒响应 LLM 智能综合顾问 多模型灵活切换
自动控制
灌溉 / 补光 / 通风 遮阳联动执行 Web + 移动端操控

## Slide 3
03
技术架构
应用层
Flutter 移动端 · Flask Web 端 · 命令行界面
AI / 分析层
TensorFlow CNN 作物分析 · OpenCV 视觉处理 · LLM 智能顾问
决策 / 控制层
规则引擎 · 执行器控制 (GPIO) · 阈值告警
数据采集层
环境传感器 (BME680/SCD30) · 土壤湿度 · Picamera2 摄像头
硬件层
Raspberry Pi 4B · GPIO 扩展 · I2C 总线

## Slide 4
04
传感器模块
环境传感器
温度 · 湿度 · 气压 光照强度 (lux) · CO₂ VOC 指数 · PAR 露点计算 · 热应激
BME680 (I2C 0x76) SCD30 (I2C 0x61)
土壤传感器
3 点位土壤湿度监测 湿度百分比读取 阈值超限告警 干湿状态判断
GPIO + ADC 扩展 土壤探头 ×3
摄像头模块
实时图像采集 多角度拍摄 · RGB 分析 红外图像支持 NDVI 指数计算
Picamera2 OpenCV

## Slide 5
05
视觉分析模块
叶片病害分析
OpenCV 颜色与形态分析
8 种常见病害识别 白粉病 · 霜霉病 · 叶斑病 炭疽病 · 早疫病 · 晚疫病 细菌性斑点 · 靶斑病 6 种营养缺乏诊断 5 种虫害检测 蚜虫 · 红蜘蛛 · 白粉虱 蓟马 · 介壳虫 综合健康评分输出
CNN 作物分析
TensorFlow 深度学习 CNN
10 种番茄病害识别 花叶病毒病 (TMV) 黄曲叶病毒病 (TYLCV) 叶霉病 · 脐腐病 Septoria 叶斑病 早疫病 · 晚疫病 细菌性斑点 · 靶斑病 白粉病 · 灰霉病 置信度评分输出
生长测量
OpenCV 轮廓检测与测量
株高自动测量 冠幅宽度计算 叶面积指数 (LAI) 生长速度追踪 生长阶段自动判断 开花 / 结果阶段识别 生物量估算 NDVI 植被指数 时间序列趋势分析

## Slide 6
06
AI 决策系统
双轨决策架构：规则引擎 + LLM 智能顾问，双重保障决策准确性
规则引擎
基于阈值的毫秒级响应 温度告警范围 18°C ~ 32°C 湿度告警范围 45% ~ 75% 土壤湿度范围 35% ~ 65% 光照阈值 < 500 lux 触发补光 CO₂ 阈值 > 800 ppm 触发通风 自动联动执行器 即时告警通知
LLM 智能顾问
多模型灵活切换 Gemma 4 (Ollama · 本地部署) GPT-4o-mini (OpenAI · 云端) Qwen 3.5 9B (Ollama · 本地) 自然语言诊断建议 综合环境 + 视觉数据 农事操作指导 对话式交互咨询

## Slide 7
07
自动化控制系统
灌溉系统
GPIO 17
继电器控制电磁阀
触发: 土壤湿度 < 35% 自动开启
补光系统
GPIO 27
LED 植物生长灯
触发: 光照 < 500 lux 开启
通风系统
GPIO 22
排气风扇
触发: 温度 > 32°C 或 CO₂ > 800ppm
遮阳系统
GPIO 23
遮阳网电机
触发: 温度 > 30°C + 光照过强

## Slide 8
08
Web 与移动端
Flask Web 应用
http://localhost:5000
仪表盘 · 实时数据总览 控制器 · 设备开关管理 模拟器 · 测试数据生成 移动端 · 自适应布局 API 接口: GET /api/sensors/all GET /api/sensors/environment GET /api/sensors/soil GET /api/vision/leaf GET /api/decisions POST /api/actuators/<device>/control POST /api/ai/chat POST /api/snapshot/upload
Flutter 移动应用
iOS + Android
跨平台 · iOS + Android 认证系统 · 登录 / 注册 数据仪表盘 · 实时数据 拍照上传 · 一键诊断 告警通知 · 及时推送 设备控制 · 远程开关 AI 助手 · 智能对话咨询 技术栈: Flutter + Dart Provider 状态管理 HTTP 网络请求 相机插件集成

## Slide 9
09
项目总结
全栈技术栈
Python · Flask · TensorFlow · OpenCV · Flutter · Raspberry Pi
闭环系统
感知 → 分析 → 决策 → 执行 → 反馈
双轨 AI
规则引擎（毫秒响应）+ LLM 顾问（智能综合）
视觉智能
10+ 病害识别 · 虫害检测 · 生长测量 · NDVI 分析
全面感知
温 / 湿 / 光 / CO₂ / 土壤 / 图像 多源数据融合
自动化
灌溉 / 补光 / 通风 / 遮阳 全自动联动控制
随时随地
Web 仪表盘 + Flutter 移动端 双端访问
MIT License · 欢迎参与贡献